## Slide 1: I portali EMODnet: Bathymetry, Seabed Habitats, Chemistry, Biology, Physics, Human Activities
Mariacristina Prampolin
Aldo Annunziatellis
Alessandra Giorgetti
Marina Lipizer
Antonio Novellino
Alessandro Pititto
CNR – ISMAR
ISPRA
OGS
OGS
ETT Solutions
Cogea

## Slide 2: EMODnet Bathymetry
Free access to a medium resolution Digital Terrain Model (DTM) for all European seas
Data (single beam, multibeam, plummets, LIDAR, ..) from national hydrographic services, marine research institutes and industry
SeaDataNet Discovery and Access service for survey data sets
Bathymetry Viewer and Download service
31 partners from 18 countries and GEBCO release 2014
http://www.emodnet-bathymetry.eu/

## Slide 3: EMODnet Bathymetry
DTM for all European seas at 1/8*1/8 arc minutes (~230 m)
DTM uses > 7.000 survey data sets and composite DTMs
3 high resolution coastal areas: Northern Germany, Gulf of Leon, Kenmare western Ireland
Mid 2018 (planned): eight release of EMODnet DTM with 1/16 * 1/16 arc minutes, including coastal zones, and parts with higher resolution where possible

## Slide 4: EMODnet Bathymetry
Source reference layer
Retrieving metadata of a survey
DTM freely downloadable in 16 tiles in range of formats
Direct links between DTM cells and used data sets
Various functions for DTM browsing, retrieving information and WMS services
full European DEM coverage on both land and water
Free 3D-viewer

## Slide 5: EMODnet Bathymetry
Comparison between globally leading digital product - GEBCO – General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO – IOC) and EMODnet Bathymetry DTM – example in Tyrrhenian Sea near Sicily – Italy and South Italy – resolution EMODnet is 16 times higher
http://www.emodnet-bathymetry.eu/

## Slide 6: EMODnet Seabed habitats
Obiettivo primario (comune a tutte le tre fasi del progetto):
Produrre una carta modellizzata con risoluzione 250m x 250m degli habitat bentonici per tutti i mari caratterizzata da:
una copertura sempre più completa dei mari europei
identificazione e mappatura di habitat ecologicamente rilevanti e cartografabili alla scala di 250m
Approccio: Modellizzazione a partire da: 1) dati di input prodotti da altri lotti (in particolare bathymetry e geology) integrati, se necessario, con ulteriori dati; 2) dati relativi a parametri abiotici disponibili a scala europea come, ad esempio, intensità di luce sul fondo, energia (correnti/onde/maree), salinità, ossigeno, ecc.
Obiettivi correlati:
Raccolta e messa a disposizione tramite il portale di:
cartografie bionomiche/biocenotiche esistenti (a partire dalla fase 2)
dati puntuali di presenza di habitat bentonici (a partire dalla fase 3)
Produzione di cartografia modellizzata multi risoluzione (a partire dalla fase 3)
Focus: Armonizzazione dei dati raccolti mediante un approccio standardizzato mirato a migliorare la fruibilità dei dati e applicazione (dove possibile) del sistema di classificazione EUNIS e/o dei broad-habitats sensu MSFD al fine di fornire un valido supporto all’implementazione delle direttive europee
Coordinatore:

## Slide 7: Il portale
Il portale seabed-habitats è disponibile all’indirizzo www.emodnet-seabedhabitats.eu
Mediante il portale è possibile accedere facilmente a tutti i contenuti raccolti durante le diverse fasi del progetto
Nuovi dati/cartografie sono necessarie per arricchire la quantità di prodotti disponibili per gli utenti finali

## Slide 8: Qualche statistica sull’uso dei prodotti presenti sul portale

## Slide 9: EMODnet Chemistry
 6/3/2017 focus esteso ai rifiuti marini
  Lavora su 3 matrici:
- colonna d’acqua;
- biota;
- sedimenti.
Prodotti sono generati su scala regionale su Mediterraneo, Mar Nero, costa Atlantica, Mare del Nord, Mar Baltico e Mar di Norvegia
Raccoglie, integra, aggrega, standardizza, controlla la qualità dei dati e sviluppa nuovi servizi per condividere informazioni e prodotti

## Slide 10: Distribuzioni di dati
5.1.1 Nutrient concentration in the water column
5.2.1 Dissolved oxygen
10
Metal and metalloid concentration
8.1.1 Concentration of contaminants in the relevant matrix (biota, sediment, water)
Hydrocarbon concentration
PCBs and other organic micropollutants
40667 stations
38148 stations
29453 stations
741920 stations
Chlorophyll
251601 stations

## Slide 11: Prodotti – medie stagionali

## Slide 12: Marine Litter

## Slide 13: EMODnet Biology
Obiettivo:
Fornire un punto di accesso unico ai dati e ai prodotti sulla biodiversità marina nei mari europei per la valutazione dello stato ambientale secondo la MSFD
Focus:
Gestione armonizzata di enorme eterogeneità di dati: dal plancton ai mammiferi marini, da alghe, fanerogame a rettili, uccelli
Approccio:
Interazione con Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), Convenzioni Regionali – RSC (OSPAR, HELCOM, UNEP-MAP, BSC), ICES e JRC per adattare le attività di EMODnet Biology alle esigenze della MSFD e dei protocolli delle RSC.
Coordinatore: Flanders Marine Institute (VLIZ) - BE
Partners:

## Slide 14: EMODnet Biology: dati
Visualizzazioni di base
Volume di dati in EMODnet Biology
Per gruppi funzionali (alghe, fanerogame, plancton, pesci, uccelli, mammiferi,…)
Per «specie importanti per la società»

## Slide 15: EMODnet Biology: prodotti
Visualizzazione di dati biologici:
Interpolazione spaziale per evidenziare distribuzione di gruppi/specie target
Evoluzione temporale per evidenziare tendenze nell’abbondanza di alcune specie target
Focus su specie ‘indicatrici’ (es. Specie tossiche)
Serie storiche di alghe tossiche lungo le coste francesi
Specie invasive: Marenzelleria nel Baltico

## Slide 16: EMODnet Seabed Habitats
Max 3 slide(s) on portal services (e.g. specific parameters, layers datatypes, products, partners, functionalities) - illustrate specificities of the theme to highlight the strengths of the portal + results and how the situation is with EMODnet portal within your discipline.

## Slide 17: EMODnet Physics
Data
Near real-time (NRT) data at in situ observatories at sea
Reprocessed NRT data
Archived data derived from further elaboration and validation
Parameters | 
Temperature | Wind
Salinity | Atmospheric param.
Waves | Biogeochemical param.
Currents | Optical properties
Sea Level | Ice data
Under water noise | River Runoff
Products
Data products Sea Level Temperature & Salinity Currents Ice coverage River runoff & TSM Impulsive Noise
Services | 
Data portal | Catalogue
Products portal | Newsletter & digest
Monitoring tools | Reports (mail)
http & permaURLs | API REST/SOAP
OGC WMS, WFS, WCS | THREDDS
ERDDAP | widgets
EMODnet Physics in a nutshell

## Slide 18: EMODnet Physics
EMODnet Physics portal

## Slide 19: EMODnet Physics
Service | Description | Examples
permaURL | All platforms | http://www.emodnet-physics.eu/map/platinfo/piradar.aspx?platformid=10273 http://www.emodnet-physics.eu/map/platinfo/pidashboard.aspx?platformid=10273 Service description @ http://www.emodnet-physics.eu/map/spi.aspx
API REST/SOAP | Latest 60 days of data | www.emodnet-physics.eu/map/Service/WSEmodnet2.aspx www.emodnet-physics.eu/map/service/WSEmodnet2.asmx
OGS WMS, WFS, | Postgresql + Geoserver | geoserver.emodnet-physics.eu/geoserver/web examples and service description @ www.emodnet-physics.eu/map/service/GeoServerDefaultWMS www.emodnet-physics.eu/map/service/GeoServerDefaultWFS
THREDDS (OpenDAP, WMS, WCS) | Latest 60 days + HFR data + Ice | thredds.emodnet-physics.eu/thredds/catalog.html
ERDDAP | Latest 60 days | erddap.emodnet-physics.eu
widgets | All plots | www.emodnet-physics.eu/Map/Charts/PlotDataTimeSeries.aspx?paramcode=TEMP&platid=8427&timerange=7
EMODnet Physics M2M

## Slide 20: EMODnet Physics
Collaboration with CMEMS and SDN NODC
  from NRT to validated Historical data
  >20,000 platforms, > 600,000 datasets
    the widest DB on in situ Sea Level data: >400 European TG, 290 GLOSS and >1.300 PSMSL
    >130 operational river stations, >300 historical river data from GRDC
    >300.000 MEOP CTDs (2004-2017)
Engagement of the RSCs and TGNOISE
  from operational data to soundmaps
International collaborations
  Global initiative HFR, AtlantOS, SOOS, ...
Annual stats:
  >50.000 views
  >40.000 data download requests
  >750.000 web services transactions
Chart: authenticated user distribution
| Academia/Research | Business and private Company | Government/Public Administration | Non profit | Other
 | 0.61 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.08
EMODnet Physics results and future

## Slide 21: EMODnet Human Activities

## Slide 22: EMODnet Human Activities

## Slide 23: EMODnet Human Activities
Nuovo set di dati sull’acquacoltura di acqua dolce
Nuovo set di dati sulla Pianificazione Spaziale Marittima (MSP)
Mappa di densità del traffico marittimo
ca. 50% degli utenti dal settore privato
Servizio di live chat disponibile 5 giorni su 7
Casi d’uso
Sondaggio tra gli utenti per migliorare le funzionalità del portale